## Slide 1: Wastewater treatment معالجة المياه العادمة
Hala and Rana

## Slide 2: مفهوم معالجة المياه العادمة :
هي مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائيةِ والبيولوجية التي تهدف إلى إزالة الملوثات العضوية وغير العضوية من المياه العادمة، والتخلص من أكبر نسبة ممكنة من تلك الملوّثات.

## Slide 3: انواع معالجة المياه العادمة 1 3 2
المعالجة الفيزيائية
المعاجة البيولوجية
المعالجة الكيميائية

## Slide 4
عمليات المعالجة | الوصف | نوع المعالجة
- الطفو. - الترسيب الطبيعي بفعل الجاذبية. - الترسيب عبر وسط حُبَيبيٍّ | تعتمد المعالجة الفيزيائية على الخواص الطبيعية للمواد والسوائل، مثل الطفو والترسيب، ويجري فيها إزالة كمية كبيرة من الملوّثات كبيرة الحجم | المعالجة الفيزيائية
- الترويب الكيميائي. - التعقيم. - الادمصاص بالكربون. - الأسموزية العكسية. | تعتمد المعالجة الكيميائية على التفاعلات الكيميائية، وتجري خلالها إزالة أنواع معينة من الملوّثات التي تصعب إزالتها بالطرائق الأخرى. | المعالجة الكيميائية
- عمليات الحمأة المنشّطة. - بحيرات الأكسدة. | تعتمد المعالجة البيولوجية على النشاط البيولوجي للكائنات الحية الدقيقة في تحلُّل المواد العضوية القابلة للتحلُّل بيولوجيًّا. | المعالجة البيولوجية

## Slide 5
الملوثات التي تجري إزالتها | العمليات المتضمنة داخل المرحلة | مراحل المعالجة
الرمل والحصى، الدهون والزيوت وبعض المواد خفيفة الوزن | عمليات المعالجة الفيزيائية مثل التصفية والطفو | المعالجة التمهيدية
الأجسام الصلبة العضوية وغير العضوية والمواد العالقة. | عمليات المعالجة الفيزيائية مثل التصفية والترسيب | المعالجة الابتدائية
المواد العضوية القابلة للتحلل بيولوجيا، والمواد العالقة التي لم تترسب في مرحلة المعالجة الابتدائية. | عمليات المعالجة البيولوجية | المعالجة الثانوية
المغذيات والمواد السامة والمواد العالقة صغيرة الحجم ومسببات الأمراض | عمليات المعالجة الكيميائية مثل الترويب الكيميائي والادمصاص بالكربون والاسموزية العكسية. | المعالجة الثلاثية أو المتقدمة

## Slide 6: محطات معالجة المياه العادمة في الأردن
محطة تنقية الكرك
محطة تنقية السلط
محطة تنقية الخربة السمرا
محطة تنقية معان

## Slide 7
مجال الأستخدام
الزراعة (ري المزروعات التي تكون ثمارها بعيدا عن الأرض في المياه المعالجة ثانويا، وري الخضراوات التي تطهى ولا تؤكل طازجة)
استخدامات المياه المعالجة
الصناعة (تبريد الماكينات وغسل بعض المعدات والماكينات)
مجالات اخرى (ستصلاح مساحات واسعة من المناطق الصحراوية، وزراعة الغابات)

## Slide 8: The end