## Slide 1: الاثار السلبيه للمياه العادمه

## Slide 2
تشكل المياه العادمه خطرا على البيىه عند تركها بدون معالجه و كل المياه العادمه تصب في المحيطات و هذه يؤثر في الحياه البحريه و يموت العديد من الكائنات البحريه.
يعد التعامل مع المياه العادمهمن اكثر القضايا التي تشغل العالم و ذالك لانها تحتوي على مواد مضره سواء كانت مياه عادمه منزليه ام مياه عادمه صناعيه

## Slide 3
الملوثات في المياه العادمة المنزلية
1- المواد العضوية القابلة للتحلل الجيوي
تسمى المركبات العضوية التي يمكن ان تتحلل عن طريق العمليات البيولوجية المختلفة المواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي، ووجودها داخل المياه يؤدي إلى استنزاف الأكسجين الذائب فيها عن طريق التحلل الحيوي، وينتج عن تحلل المواد العضوية غازات متعددة ، بخاصة عندما تمكث المياه العادمة فترة طويلة دون معالدة .
- من هذه العازاتكبيريتيد الهيدروجين ، الأمونيا ، الميثان.
- من الأمثلة على هذه الملوثات المواد البروتينية والمواد الكربوهيدراتية والدهون والزيوت.
2- مسببات الأمراض
وهي الكائنات الدقيقة وغير الدقيقية التي تردي إلأى الإصابة بالأمراض المختلفة للإنسان أو الحيوان أو النبات في حال وجوها في المياه.
- من الأمثلة عليها : البكتيريا ، الديدان ، الفيروسات.
3- المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي
تتكون المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي من مواد عضوية لا تتحلل بفعل العمليات البيولوجية ، ولكنها قد تتحلل بواسطة مؤكسدات كيماوية قوية ، وتنتج هذه المواد عن استخدام بعض المنظفات الصناعية في المنازل.

## Slide 4
الملوثات في المياه العادمة الصناعية
1- المواد العضوية غير القابلة للتحلل الحيوي
وتنتج من الصناعات المختلفة ، مثل المبيدات الحشرية، وبعض أنواع المنظفات الصناعية.
2- الغازات الثقيلة
وتنتج من الأنشطة الصناعية ، وتتميز بأنها غير قابلة للتحلل أو تتحلل ببطء شديد ، وهذي ذات سمية شديدة، ويجب إزالتها من المياه العادمة قبل إعادة استخدامها .
- تكمن خطورة الفلزات الثقيلة عن وصولها إلى المسطحات المائية في تراكمها داخل بعض الكائنات الحية مثل الأسماك.
3- المغذيات
وتحتاج الكائنات الحية الى المغذيات لنموها وتكاثرها ، ومن الأمثلة عليها النيتروجين والفسفور ، وعند وصولها إلى الأنهار والبحيرات تؤدي إلى نمو الطحالب ، وحدوث ظاهرة الإثراء الغذائي.
4- الأملاح الذائبة
وتنتج من الأنشطة الصناعية المختلفة ، وهي أملاح غير عضوية ذائبة في الماء ، ومن الأمثلة عليها أملاح الكلوريدات وأملاح الكبريتات.

## Slide 5
قياس ملوثات المياه العادمة
يتم قياس الملوثات في المياه العادمة بعدة طرائق تعتمد على طبيعتها إن كانت قابلة للتحلل الحيوي أو غير قابلة للتحلل الحيوي ، ومن حيث هي مواد صلبة ذائبة أو مواد عالقة . ومن هذه الطرائق :
1- الأكسجين المستهلك حيويا
يتم من خلال هذه الطريقة قياس كمية الأكسجين التي تستهلك حيويا بواسطة الكائنات الحية الدقيقة ، عند حصولها على الطاقة من خلال أكسدة المواد العضوية في الماء.
- إذا تشير كيمة الأكسجين المستهلكة الى مقدار تلوث المياه العادمة بالمواد العضوية القابلة للتحلل الحيوي ، وكلما كان مقدار BOD كبيرا كان التلوث العضوي في المياه العادمة عاليا
2- الأكسجين المستهلك كيميائيا
في هذه الطريقة تضاف مواد كيميائية مؤكسدة قوية مثل دايكرومات البوتاسيوم الى عينة المياه ، وتعمل على أكسدة جميع المواد القابلة للتأكسد وغير القابلة للتأكسد.
3- مجموع المواد الصلبة العالقة
وهو يشمل مجموع المواد العضوية وغير العضوية الصلبة الصغيرة العالقة في الماء ، ويعد مؤشرا على درجة تلوث المياه العادمة ويجري قياس كمية المواد الصلبة العالقة في الماء من خلال ترشيح عينة المياه في وعاء، وتجفيف البقايا المترشحة في درجة حرارة عالية ثم ايجاد كتلتها.

## Slide 6
1- آثار المياه العادمة على صحة الإنسان
الامراض التي تسببها للانسان | مسبباتا الامراض
التيفوئيد-كوليرا | البكتيريا
التهاب الكبد الفيروسي-التهاب الجهاز الهضمي | الفايروسات
الديزنتاريا الاميبيه | البروتوزوا
الغثيان و القيءو الاسهال | الديدان(الاسكارس-الشعريه-الشريطيه)

## Slide 7
2- آثار المياه العادمة على المياه السطحية والجوفية
- وجود المغذيات في المياه العادمة يؤدي الى حدوث ظاهرة الإثراء الغذائي في المسطحات المائية التي تصل إليها، حيث تنمو الطحالب بشكل كبير بفعل وجود المغذيات، وعند موت الطحالب تتراكم أسفل المسطح المائي فتتحلل بواسطة البكتيريا الهوائية؛ ما يؤدي إلى استنزاف الأكسجين موت عدد كبير من الكائنات المائية ثم تنشط البكتيريا اللاهوائية في تحلل المواد العضوية.
- تحتوي المياه العادمة على الفلزات الثقيلة وفي حال وصولها الى البحار والمحيطات قد تتراكم في اجسام الكائنات الحية ، وتنتقل من كائن الى اخر عبر السلسلة الغذائية؛ الأمر الذي يؤثر في التوازن البيئي داخل البحار والميحطات ، وتعمل الملوثات على تدمير الشعاب المرجانية ، وموت كثير من الكائنات الحية التي تتخذ المرجان مأوى لها.
- يؤدي وصول المياه العادمة الى الاحواض المائية الجوفية الى تلوثها وتصبح غير صالحة للشرب ؛ مما يقلل من كمية الموارد المائية المتاحة.