## Slide 1
التنبؤات الجوية و خرائط الطقس
قياس عناصر الطقس
عناصر الطقس

## Slide 2: عناصر الطقس
درجة الحرارة
الرطوبة النسبية
الرياح
الضغط الجوي

## Slide 3
قياس عناصر الطقس

## Slide 4
ماذا يوجد داخلة ؟؟؟؟؟
الخشب الأبيض
يوضع على ارتفاع ؟؟؟؟؟ .....................
2 م
يحوي فتحات جانبية مائلة يكون بابه في اتجاه الشمال؟؟؟؟؟
للسماح للهواء بالدخول اليه و منع وصول أشعة الشمس لمقاييس درجة الحرارة
مصنوع من ؟؟؟؟؟ .....................
مقياس درجة الحرارة الجاف
مقياس درجة الحرارة الرطب
مقياس درجة الحرارة العظمى
مقياس درجة الحرارة الصغرى
جهاز الثيرموغراف

## Slide 5
مقياس درجة الحرارة الجاف
مقياس زئبقي
السلسيوس و الفهرنهايت

## Slide 6
مقياس درجة الحرارة الرطب
مقياس زئبقي مغطى بقطعة قماش مبللة
قيمة درجة الحرارة المسجلة في الرطب أقل من الجاف
يستخدم الفرق بين درجتي الحرارة الجاف و الرطب لقياس الرطوبة النسبية

## Slide 7
مقياس درجة الحرارة الرطب
كلما كان الهواء أكثر جفافاً كلما انخفضت درجة الحرارة المزان الرطب و كلما زاد الفرق بين درجة الحرارة الجاف و الرطب
؟؟؟؟؟؟؟؟
كلما كان الهواء رطبا جدا فلا تختلف درجة حرارة الميزان الرطب عن الجاف
؟؟؟؟؟؟؟؟

## Slide 8
الرطوبة النسبية هي
المقياس الجاف يعطي قراءة أكثر الا اذا كانت الغرفة مشبعة بالهواء
قراءة المقياس الجاف – قراءة المقياس الرطب
رطوبة الهواء المحيط
تؤخذ درجة حرارة المقياس الجاف ثم قراءة المقياس الرطب و يحسب الفرق بين القراءتين .
ثم يحدد قيمة درجة حرارة المقياس الجاف و الفرق بين القراءتين على الجدول و تؤخذ القيمة التي تتقاطع عنها القراءتين والتي تمثل الرطوبة النسبية للهواء

## Slide 9
مقياس درجة الحرارة العظمى
مقياس زئبقي
يوضع بشكل افقي
يوجد اختناق في الانبوب الزجاجي ؟؟؟

## Slide 10
مقياس درجة الحرارة الصغرى
مقياس كحولي (الايثيلي) و انبوبه اكثر اتساعا
يوضع بشكل افقي

## Slide 11
جهاز الثيرموغراف
قطعة معدنية مثبته في نهايتها ذراع معدني تنتهي بقلم و أسطوانة دوارة مثبت عليها ورقة رسم بياني
تؤثر درجة الحرارة على القطعة المعدنية فتسخن و تتمدد لتدفع الذراع للأعلى فيرسم اقلم رسما بيانيا يشير الى قيمة درجة حرارة الهواء و يحدث العكس عند التقلص

## Slide 12: أجهزة قياس اتجاه الرياح و سرعتها
الأنيمومتر
ثلاثة أو أربعة انصاف كرات فلزية مجوفة مثبته على قضيب فلزي ينتهي بعداد
يتكون من ؟؟؟؟؟ ...............................................
مبدأ عمله ؟؟؟؟؟
تحرك الرياح أنصاف الأقطار ( التناسب طردي) فكلما زادت سرعة الرياح زادت طاقة حركتها و تولد هذه الحركة تيارا كهربائيا تجرى قياسه في العداد يبين سرعة العداد بوحدة العقدة

## Slide 13: أجهزة قياس اتجاه الرياح و سرعتها
ريشة الرياح
عمود فلزي مثبت عليه ذراع فلزية بشكل افقي أحد طرفيها سهم يشير الى الاتجاه الذي يهب منه الرياح
يتكون من ؟؟؟؟؟ .............................................................
ينسب اتجاه الرياح الى الجهة التي تهب منها

## Slide 14: أجهزة قياس اتجاه الرياح و سرعتها
كيس من القماش مخروطي الشكل مفتوح من طرفيه
يتكون من ؟؟؟؟؟ .............................................................
مبدأ عمله ؟؟؟؟؟ ...............................................................
يدخل الرياح عبر الفتحة الواسعة و تخرج من الفتحة الضيقة حيث تشير الفتحة الواسعة فيه الى الاتجاه الذي هبت منه الرياح
مخروط الرياح

## Slide 15: أجهزة قياس الضغط الجوي
الباروميتر الزئبقي
الباروميتر الفلزي

## Slide 16
بالون الطقس
رادار الطقس
صور الأقمار الصناعية

## Slide 17: نموذج المحطة

## Slide 20: خرائط الطقس
أنظمة الضغط الجوي
الجبهة الهوائية
نوع الهطل
تغطية الغيوم بالسماء
سرعة الرياح و اتجاهها

## Slide 22
-3
*
-1
*
2
*
25
22

## Slide 23
H
L